## Slide 1: Wzmacniacz audio z konwerterem S/PDIF i DAC
Autor: Maciej Molik
Elektronika
Przedmiot: Projektowanie Urządzeń Elektronicznych Prowadzący: Cezary Worek
Data: 06.2025

## Slide 2: Cel projektu
Celem projektu jest zaprojektowanie i zbudowanie w pełni funkcjonalnego wzmacniacza audio zintegrowanego z wysokiej klasy przetwornikiem cyfrowo-analogowym (DAC). Układ odbiera sygnał cyfrowy S/PDIF, dekoduje do postaci PCM (I2S), konwertuje go w DAC do sygnału analogowego, a następnie wzmacnia sygnał analogowy zgodnie z parametrami ustalonymi przez mikrokontroler (głośność, mute).

## Slide 3: Założenia projektowe
• Moc wyjściowa: >3 W • Wejście: S/PDIF koaksjalne • Sterowanie: mikrokontroler, SPI • Konwersja S/PDIF do I2S: DIR9001 • Przetwornik C/A: AD1955 • Końcówka mocy: tranzystorowa, klasa A • Symetryczne zasilanie ±12 V (sekcja analogowa) • Symetryczne ±5 V (cyfrowa) • Zasilanie 36 V dla stopnia mocy

## Slide 4: Schemat blokowy

## Slide 5: Moduł konwertera S/PDIF → I2S

## Slide 6: Moduł konwertera S/PDIF → I2S
Moduł konwertera S/PDIF → I2S umożliwia odbiór cyfrowego sygnału audio (np. z odtwarzacza CD, TV) i przygotowanie go do konwersji na analogowy sygnał audio. Wchodzący sygnał S/PDIF (kodowany w standardzie biphase mark code, BMC) podawany jest na gniazdo RCA (RCJ-043), a następnie trafia do odbiornika DIR9001.
DIR9001 dekoduje dane audio i odzyskuje sygnały zegarowe – przy użyciu wbudowanego PLL synchronizuje się z sygnałem wejściowym, minimalizując jitter. Na wyjściu DIR9001 generuje sygnały:
LRCKO – sygnał ramki audio (Left/Right Clock),
BCKO – zegar bitowy,
DOUT – zdekodowane dane audio PCM (16/24-bit).
Dodatkowy bufor logiczny SN74LVU04A służy do kształtowania sygnałów I2S – eliminuje zniekształcenia, poprawia ostrość zboczy i zwiększa odporność na zakłócenia przy przesyłaniu danych.
Kwarc 24,576 MHz stanowi stabilne źródło zegara dla DIR9001, umożliwiając dokładne dekodowanie sygnału i utrzymanie wysokiej jakości transmisji.

## Slide 7: Moduł DAC – AD1955

## Slide 8: Moduł DAC – AD1955
Moduł DAC (Digital-to-Analog Converter) to kluczowy element, który przekształca sygnał cyfrowy (I2S) na wysokiej jakości sygnał analogowy audio.
Sygnał cyfrowy w formacie I2S (LRCK, BCK, SDATA) jest dostarczany do wejść układu AD1955. Ten zaawansowany przetwornik audio wykorzystuje technologię sigma-delta oraz wbudowane filtry interpolacyjne, aby zminimalizować zniekształcenia i zapewnić wysoką jakość dźwięku.
Wyjścia prądowe AD1955 (IOUTL±, IOUTR±) są przekształcane na napięciowe za pomocą precyzyjnych układów konwersji prąd-napięcie (I/V) opartych na wzmacniaczach operacyjnych (np. AD797). Te układy pełnią również funkcję filtracji pasma i eliminacji aliasingu, co jest niezbędne w aplikacjach audio wysokiej jakości.
AD1955 umożliwia:
pracę z sygnałami PCM o częstotliwości próbkowania do 192 kHz,
rozdzielczość 16/18/20/24 bitów,
bardzo niski poziom szumów (SNR do 120 dB stereo) i zniekształceń (THD+N < –110 dB).
Sterowanie parametrami pracy (np. wybór formatu danych, częstotliwości próbkowania, trybu stereo/mono, de-emfazji czy poziomu głośności) odbywa się przez interfejs SPI (linie CCLK, CLATCH, CDATA). Mikrokontroler umożliwia łatwe i elastyczne dostosowanie pracy modułu do wymagań całego wzmacniacza.
Na wyjściu modułu DAC znajduje się sygnał analogowy audio, gotowy do wzmocnienia przez stopień mocy i zasilenia głośników.

## Slide 9: Moduł mikrokontrolera (MCU)

## Slide 10: Moduł mikrokontrolera (MCU)
Moduł MCU
Sterowanie DAC AD1955 przez SPI (format, częstotliwość, głośność, mute).
Cyfrowa regulacja głośności (14-bitowa).
Sterowanie trybem mute i de-emfazą.
Potencjalna obsługa przycisków/LED (interfejs użytkownika).
Kluczowy element zapewniający elastyczność i zaawansowane funkcje wzmacniacza audio.

## Slide 11: Moduł wzmacniacza mocy

## Slide 12: Moduł wzmacniacza mocy
Moduł końcówki mocy wzmacnia sygnał analogowy do poziomu umożliwiającego zasilenie głośników. Wzmacniacz mocy został oparty o projekt Johna Lourencea Linsleya-Hooda z 1969.
Głównym elementem modułu są tranzystory mocy MJL4281AG, które oferują:
maksymalny prąd kolektora: 15 A,
napięcie kolektor-emiter: 350 V,
Ich zadaniem jest dostarczenie dużego prądu i napięcia do obciążenia (głośników), przy zachowaniu wysokiej liniowości sygnału i niskiego poziomu zniekształceń.
Driverami dla tych tranzystorów są BD139 – tranzystory średniej mocy, które wzmacniają napięciowo sygnał audio i dostarczają wymagany prąd bazy do tranzystorów mocy. Parametry BD139:
Ic = 1,5 A,
Vce = 80 V,
pasmo przenoszenia: 190 MHz – szybka odpowiedź na sygnał.
Pomocnicze tranzystory BC557C (PNP) stabilizują pracę wzmacniacza – odpowiadają za precyzyjne ustawienie punktu pracy i kompensację termiczną. Parametry BC557C:
Ic = 100 mA,
Vce = 50 V,
Końcówka mocy pracuje w klasie A, co oznacza, że przez tranzystory mocy płynie stały prąd spoczynkowy. Dzięki temu wyeliminowane są zniekształcenia przejściowe (crossover distortion), a dźwięk jest czysty i naturalny. Zastosowane sprzężenie zwrotne stabilizuje wzmocnienie oraz minimalizuje zniekształcenia sygnału, co przekłada się na wysoką jakość brzmienia.
Końcówka mocy jest zasilana pojedynczym napięciem +36 V, co umożliwia osiągnięcie mocy wyjściowej > 3 W RMS dla głośników o impedancji 4–8 Ω.

## Slide 13: Moduł zasilania

## Slide 14: Moduł zasilania
Moduł zasilania jest fundamentem stabilnej pracy całego wzmacniacza audio. Zapewnia:
+3,3 V (cyfrowe układy: DAC, odbiornik S/PDIF),
±5 V (część analogowa),
±12 V (wzmacniacze operacyjne w filtrach I/V),
+36 V (końcówka mocy).
Prostowniki MB6S i duże kondensatory filtrujące gwarantują stabilne, czyste napięcia. Stabilizatory napięcia (L7805, L7905, REG1117-3.3) dbają o minimalne tętnienia i wysoką jakość zasilania. Separacja mas i dławiki ferrytowe minimalizują zakłócenia między częściami cyfrowymi i analogowymi, co przekłada się na jakość dźwięku w systemie audio.

## Slide 15: Symulacja Wzmacniacza Mocy

## Slide 16: Symulacja Wzmacniacza Mocy
Symulacja wzmacniacza audio miała na celu sprawdzenie parametrów kluczowych dla jakości dźwięku: pasma przenoszenia, wzmocnienia, mocy wyjściowej i zniekształceń harmonicznych. Wyniki potwierdziły szerokie pasmo przenoszenia (11 Hz – 5 MHz), wzmocnienie na poziomie 16–24 dB i możliwość oddania mocy szczytowej 25 W, co w praktyce przekłada się na około 13 W RMS przy obciążeniu 8 Ω. Zniekształcenia THD wynoszą 0,42%, co plasuje wzmacniacz w klasie HiFi – zapewnia czysty, mocny dźwięk w całym paśmie słyszalnym. Symulacja potwierdza, że układ jest zoptymalizowany pod kątem jakości audio i spełnia założenia projektowe.

## Slide 17: Badanie Pasma Przenoszenia
Symulacja układu wzmacniacza wykazała że pasmo tego układu wynosi od 11.14Hz do 5.18MHz

## Slide 18: Badanie Wzmocnienia Napięciowego
Symulacja układu wzmacniacza wykazała że wzmocnienie napięciowe obliczone ze wzoru
I wynosi 16,25 i 24,22 dB dla częstotliwości 1kHz

## Slide 19: Badanie Mocy Wyjściowej
Korzystając ze wzoru
Otrzymujemy wynik 12,9W

## Slide 20: Badanie THD
Po obliczeniach otrzymaliśmy wynik że
THD = 4,22E-03

## Slide 21: Badanie Sprawnośći
Z symulacji wynika że sprawność według wzoru
wynosi 25,32%

## Slide 22: PCB

## Slide 23: PCB
Najważniejsze cechy projektu PCB:
Cztero-warstwowa płytka – stabilna praca i wysoka jakość sygnału
Rozdzielenie mas analogowej i cyfrowej – minimalne zakłócenia
Strefy masy i zasilania – lepsze ekranowanie i niskie szumy
Przygotowanie do montażu SMD – kompaktowa, estetyczna płytka
Miejsce na radiator – zapewnia stabilność termiczną tranzystorów mocy